ООО "ГАЗТЕПЛОПРОЕКТ"

Челябинская обл., г. Миасс, ул. Академика Павлова, оф. 316. Тел.:57-04-57

ШИФР:	ППТ 470 - 11.15

ЭКЗ. 1

ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ

(с проектом межевания в его составе)

по объекту:

"Газопровод низкого давления. Газоснабжение жилых домов, расположенных по улицам: Шиханская, Пролетарская, Окрайная, Вайнера, Пионерская, Некрасова, Похвалина,        пер. Рудокопов в г. Нязепетровске Челябинской обл."

I - IV ЧАСТЬ

Стадия:      П

Директор ООО «ГазТеплоПроект»:                                Бородин С.В.

Выполнил:                                                                            Бородина М.М.

г. Миасс, 2015 г.

1. Сведения об объекте и его краткая характеристика

1.1 Основные технические параметры объекта

Проектом предлагается размещение надземно-подземного газопровода низкого давления в районе ул. Пролетарская, ул. Шихансеая, ул. Окрайная и др., в г. Нязепетровск, Челябинской обл. Назначение газопровода - отопительные нужды, пищеприготовление. Установленный объем потребления природного газа составляет 300 м куб/час.

Трасса газопровода запланирована согласно проекту «Газоснабжение жилых домов, расположенных по улицам: Шиханская, Пролетарская, Окрайная, Вайнера, Пионерская, Некрасова, Похвалина, пер. Рудокопов  в г. Нязепетровске Челябинской обл.» (2-я очередь проектирования по ТУ №999 от 23.12.2014 г.), выполненному ООО "Газтеплопроект".

Точка подключения - ранее запроектированный  газопровод низкого давления Ду225 (согласно проекту, выполненному ООО "Газтеплопроект", шифр 24/1.04.15- ПОС.С), проложенный по ул. Вайнера. Далее газопровод поднимается на север по ул. Пролетарская и разветвляется по другим улицам. Проектируемый газопровод  запланирован вдоль существующих улиц местного значения. Газопровод проходи рядом с проезжей частью улиц либо проходит под ней. Это возможно, так как дорожное полотно улиц не имеет твердого покрытия. От основной ветки проектируемого газопровода низкого давления запланированы газопроводы-вводы в жилые дома, либо хозяйственные постройки, примыкающие к жилым домам. Газопроводы-вводы проходят по приусадебным участкам

Проектируемая система газоснабжения состоит из нескольких составляющих:

- подземно-надземный газопровод низкого  давления

- подземно-надземные газопроводы-вводы низкого давления

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.

Расчетные диаметры проектируемого газопровода приняты согласно проекту  «Газоснабжение жилых домов, расположенных по улицам: Шиханская, Пролетарская, Окрайная, Вайнера, Пионерская, Некрасова, Похвалина, пер. Рудокопов  в г. Нязепетровске Челябинской обл.» (2-я очередь проектирования по ТУ №999 от 23.12.2014 г.), выполненному ООО "Газтеплопроект"; СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" на других стадиях проектирования.

Для надземного участка системы газоснабжения приняты одиночные неизолированные электросварные прямошовные трубы (по ГОСТ 10704-91) из стали марки «В-ВСт3сп3» (по ГОСТ 10705-80*). Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 11-89.

Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства подземных газопроводов, должны иметь коэффициент запаса прочности по ГОСТ Р 50838 не менее 2,5.

Подземная часть газопровода низкого давления пересекает следующие объекты капитального строительства:

- существующий подземный газопровод среднего давления Ду219

- ранее запроектированный подземный газопровод низкого давления Ду225

(согласно проекту, выполненному ООО "Газтеплопроект", шифр 24/1.04.15- ПОС.С)

- существующий водопровод питьевой Ду75; 100; 150

Проектируемая система газоснабжения не пересекает  земельные участки, стоящие на кадастровом учете, согласно Государственному Кадастру Недвижимости (ГКН).